## Slide 1
30 分鐘專題報告
YOLOv13 手術器械辨識與備物輔助系統
1
以 A-V shunt、Port-A、Cataract 三個術式展示
影像辨識、標準器械清單與 GitHub 開源流程
展示術式：動靜脈血管吻合術（A-V shunt）｜人工血管置放術（Port-A）｜白內障手術（Cataract）
YOLOv13
+
Checklist

## Slide 2
研究背景
臨床問題：備物正確性仰賴大量人工核對
2
不同術式對器械盤、單包器械與數量要求不同
器械外觀相似，名稱中英混用，初學者辨識負擔高
完整器械桌照片中常有重疊、反光、遮蔽與小物件
若只追求全自動框選，短期內不容易達到臨床可用
本專題定位
不取代護理師點器械，而是用影像辨識與標準清單提供第二層提醒。
報告策略
以三個術式示範半自動流程，聚焦可落地的 prototype。

## Slide 3
專題範圍
研究目標與展示範圍
3
建立一個結合 YOLOv13、器械標註工具與術式標準清單的備物輔助流程。
展示術式
科別
對應器械盤
項目數
動靜脈血管吻合術（A-V shunt）
心臟血管外科
A-V Shunt Set
26
人工血管置放術（Port-A）
一般外科
Suture Set + Towel clip
14
白內障手術（Cataract）
眼科
Phaco Cata Set + Phaco Handpiece Set
18
選擇理由：三者涵蓋複雜血管器械、一般外科中型器械組、眼科精細器械，能展示系統面對不同場景的可行性。

## Slide 4
方法設計
整體系統流程
4
1
資料收集
單支器械圖、完整器械桌圖、醫院器械明細 Excel
2
影像前處理
器械照片標準化為 300 x 300，完整桌面依 YOLO 輸入需求保留
3
YOLO 標註
用 YOLO Adjust 導入圖片、框選、修正 text、輸出 label
4
YOLOv13 訓練
使用 Ultralytics / YOLOv13 進行器械類別辨識
5
清單比對
將辨識結果對照術式標準器械清單，產生待確認項目
6
報告與開源
PPT、逐字稿、README、GitHub public repository
核心概念：影像辨識處理「看得見的器械」，清單比對處理「術式應該有的器械」。

## Slide 5
資料處理
資料來源與資料集建置
5
單支器械圖
建立 instrument_yolo_dataset，包含器械影像、YOLO labels、class_names、display_names 與 previews。
完整器械桌圖
建立 or_table_yolo_dataset，依 70/15/15 分為 train、val、test，保存術式與圖片對照。
醫院器械明細
匯入更正版 Excel，整理三術式器械盤與必要器械項目，形成系統清單。
單支器械照片：先做 300 x 300 前處理，降低輸入尺寸差異
完整桌面照片：保留原始桌面資訊，用於展示與後續桌面級辨識
器械名稱：保留中英文顯示，YOLO 類別以英文 class name 訓練
資料輸出：data.yaml、CSV、Excel 與 preview 圖供查核

## Slide 6
工具開發
YOLO Adjust：為本專題製作的半自動標註工具
6
加入「導入圖片」按鈕，取代原先截取網頁的流程
支援滑鼠框選器械，放開後新增標註框與 id
支援 text 修改，方便輸入中英文器械名稱
圖片自動縮放到視窗內，降低滾輪操作與框選困難
輸出 YOLO labels，並可產生 preview 檢查框選品質
為什麼不用只靠通用工具？
本專題需要同時處理中文器械名稱、醫院清單、圖片導入、YOLO label 輸出與 preview，因此建立符合流程的輕量工具。
程式入口：yolo_adjust_app.py｜啟動檔：run_yolo_adjust.bat

## Slide 7
AI 模型
YOLOv13 在本專題中的角色
7
項目
設定或用途
模型工具
Ultralytics / YOLOv13，用於物件偵測與器械類別辨識
單支器械輸入
300 x 300 前處理影像，適合練習基本器械外觀特徵
完整桌面輸入
建議 640 x 640 或保留較高解析，作為後續桌面級偵測
標註格式
YOLO txt：class_id x_center y_center width height
輸出用途
與術式清單比對，標示已辨識、待確認、可能缺少
yolo detect train data=instrument_yolo_dataset/data.yaml model=yolov13n.pt imgsz=300 epochs=100

## Slide 8
方法調整
為什麼改採「YOLO + 清單比對」
8
原始想法
完整器械桌照片中逐支框選，訓練模型自動辨識所有器械。
修正後方法
只要求 YOLO 辨識明顯器械，完整性由術式標準清單負責比對。
原因一：完整器械桌器械靠近、重疊，精準框選成本高
原因二：小型眼科器械在縮圖中很難穩定辨識
原因三：臨床備物本質是「清單完整性」問題，不只是影像偵測問題
因此採用半自動策略，更符合五天內完成 prototype 與報告的可行性

## Slide 9
資料成果
三術式器械清單整理結果
9
術式
器械盤
器械項目數
主要類別分布
A-V shunt
A-V Shunt Set
26
forceps 6、scissors 3、止血鉗 3、clamp 2
Port-A
Suture Set + Towel clip
14
forceps 4、止血鉗 3、clamp 2、刀柄 1
Cataract
Phaco Cata + Handpiece
18
forceps 4、suction/tube 3、scissors 2、retractor 1
這 58 筆項目形成系統比對基準：辨識結果如果沒有覆蓋必要項目，系統就標示為待人工確認。
來源檔：procedure_instrument_checklist_更正版.xlsx、selected_procedure_items.csv

## Slide 10
個案展示
展示一：動靜脈血管吻合術（A-V shunt）
10
對應器械盤
A-V Shunt Set
共 26 項器械
科別
心臟血管外科
血管吻合與細緻操作
辨識重點
forceps、scissors、needle holder、clamp、retractor
此術式器械種類較多，適合作為清單比對能力展示
血管器械常細長且外觀相似，因此 YOLO 結果需搭配清單確認
系統輸出重點不是只看框選數，而是看必要器械是否都有被確認

## Slide 11
個案展示
展示二：人工血管置放術（Port-A）
11
對應器械盤
Suture Set + Towel clip * 5
共 14 項器械
科別
一般外科
中等複雜度器械組
辨識重點
Kelly、Mosquito、Needle holder、Scissors、刀柄、Suction tip
Port-A 展示「基本縫合器械 + 額外器械」的清單組合能力
towel clip * 5 是人工追加項目，系統需保留來源註記
適合用來說明清單比對能處理器械盤以外的單包或追加項目

## Slide 12
個案展示
展示三：白內障手術（Cataract）
12
對應器械盤
Phaco Cata Set + Phaco Handpiece Set
共 18 項器械
科別
眼科
器械精細、尺寸小
辨識重點
Speculum、Micro forceps、Tenotomy scissors、Needle holder、Handpiece
眼科器械尺寸小，完整桌面照片中的影像辨識難度最高
此個案可用來說明為何清單比對比單純框選更適合臨床初期導入
對於 handpiece、tip、保護套等項目，系統可先標為待人工確認

## Slide 13
執行紀錄
執行過程與產出檔案
13
階段
完成內容
主要檔案
1 標註工具
導入圖片、滑鼠框選、text 修改、預覽與 label 輸出
yolo_adjust_app.py
2 單支器械
建立 300 x 300 器械資料集並修正 labels
instrument_yolo_dataset/
3 完整桌面
建立 10 張術式器械桌資料集與分割
or_table_yolo_dataset/
4 清單整理
依更正版 Excel 整理三術式 58 項器械
selected_procedure_items.csv
5 報告開源
PPT、逐字稿、README、GitHub 上傳指南
report_outputs/、README.md

## Slide 14
討論
系統限制與風險控制
14
影像限制
重疊、反光、遮蔽、拍攝角度不同，小型器械在縮圖中不易辨識。
資料限制
目前仍屬 prototype，完整桌面照片與精準標註量不足以宣稱臨床準確率。
導入限制
院內影像與器械清單涉及資料治理，公開版本須去識別化。
控制方式：將結果定義為輔助提醒，不作為最終臨床判斷
控制方式：標示待確認項目，保留護理師人工核對流程
控制方式：GitHub 公開程式碼與範例結構，院內資料另行保護

## Slide 15
開源計畫
GitHub 開源與原始碼公開
15
公開內容
說明
程式碼
YOLO Adjust 標註工具、資料集建立腳本、清單整理腳本
設定檔
data.yaml、class_names、display_names、procedure mapping
文件
README、PROJECT_SUMMARY、GitHub 上傳指南、MIT License
資料治理
正式公開前移除未授權院內影像，只保留去識別化或示範資料
建議 repo：yolov13-surgical-instrument-assistant ｜授權：MIT License

## Slide 16
總結
結論：從全自動辨識走向可落地的備物輔助
16
本專題完成 YOLOv13 器械辨識與術式器械清單比對的 prototype
三個展示術式共整理 58 項必要器械，建立可追溯的清單基準
YOLO Adjust 支援圖片導入、框選、text 修改與 YOLO label 輸出
GitHub 開源版本將公開程式碼、資料結構、訓練設定與文件
未來可增加影像量、統一拍攝規格、整合缺漏提醒與院內系統
一句話總結
AI 不必一次取代所有人工流程；先做出可靠的第二層確認，就是臨床導入的開始。